ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup i montaż projektora cyfrowego do Kina Domu Sztuki w Warszawie.

- Zakres zamówienia obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie i zestrojenie sprzętu 
do projekcji cyfrowej w standardzie DCI wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń.

- Przedmiot zamówienia musi być dostosowany do wymiarów, warunków i wyposażenia sali kinowej:

1) ilość miejsc:115,

2) powierzchnia sali 130 m2,

3) szerokość ekranu 500 cm,

4) wysokość ekranu 400 cm,

5) powierzchnia kabiny projekcyjnej: 20 m2,

6) odległość  projekcyjna (od okienka projekcyjnego do ekranu) – 15,5 m,

7) ilość rzędów – 11,

8) ekran biały o wym.  500/400,

9) system dźwięku: Stereo.

- Zamawiający wymaga dostawy oryginalnego, fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego i oryginalnie zapakowanego sprzętu, wolnego od wad fizycznych 
i prawnych oraz posiadającego odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne równoważne dokumenty dopuszczające do użytku.

- Dostarczony sprzęt musi być kompletny i gotowy do uruchomienia i użytkowania bez żadnych dodatkowych nakładów.

- Miejscem dostawy i montażu przedmiotu zamówienia jest budynek DOM SZTUKI – SMB JARY  02-785 Warszawa, ul. Wiolinowa 14

- Zaleca się, aby Wykonawca dokonał na własny koszt wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne 
do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

| Pozycja | Ilość | Przedmiot dostawy |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | Kinowy projektor cyfrowy w standardzie DCI |
| 2 | 1 | Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI |
| 3 | 1 | Procesor wizyjny (skaler) do obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł |
| 4 | 1 | Odpowiedni obiektyw do projektora cyfrowego umożliwiający projekcje w standardzie DCI w Kinie Domu Sztuki |
| 5 | 1 | Dedykowany komputer lub panel sterujący projektora |
| 6 | 1 | Lampa o odpowiedniej mocy dla projekcji cyfrowych, dla sali przeznaczonej do cyfryzacji w Kinie Domu Sztuki |
| 7 | 1 | Odpowiedni stolik pod zestaw cyfrowy |
| 8 | 1 | Dostawa, montaż i szkolenie kinooperatorów |